## Slide 1: 第4次课 源程序结构 运算指令 顺序结构程序

## Slide 2: 汇编语言程序设计初步
源程序的一般结构，及常用伪指令
  汇编语言源程序的框架结构。
  常量的使用，变量定义及使用，标号的定义与使用。
  常用的基本伪指令和操作符。
  汇编语言程序的编辑、汇编、连接和调试的过程。

## Slide 3: 概述
用指令助记符和符号地址来编写程序
汇编程序将源代码翻译成二进制编码
包括：指令助记符、数据和存放数据的变量、标号、伪指令，及相应的使用规则
源程序中一条汇编指令或伪指令均占一行
  指令语句：[标号:] 助记符 [Op1][,Op2,…][;注释]
  伪指令语句：[符号] 伪指令助记符 [Op1][,Op2,…][;注释]
开发过程

## Slide 4: 开发过程
以下以DOS环境下为例，介绍开发过程

## Slide 5: 源程序结构
完整源程序应有：堆栈段,数据段,代码段
1. 堆栈段
  定义并分配供堆栈使用的内存区，并用一个符号表示栈内存区最高栈单元，指示初始栈顶位置，方便对SP的初始赋值
2. 数据段
  为数据提供内存区。通常，变量都应放在数据段中
3. 代码段
  为指令代码提供内存区。通常指令代码都应放在代码段内

## Slide 6
堆栈段
_STACK SEGMENT STACK 'STACK' ; 定义堆栈段
DB 32766 DUP(0) ; 堆栈区长度：32766+2=32KB
TOS DW 0 ; 初始堆栈栈顶
_STACK ENDS ; 堆栈段定义结束
_DATA SEGMENT 'DATA' ; 定义数据段
Msg DB 'Hello, World!', 13,10,'$'
_DATA ENDS ; 数据段定义结束
_TEXT SEGMENT 'CODE' ; 定义代码段
ASSUME CS: _TEXT, DS:_DATA, SS:_STACK
Start: MOV AX, _DATA ; 取数据内存区段地址
MOV DS, AX ; 设置数据段寄存器
CLI ; 设置堆栈期间,禁止响应中断
MOV AX, _STACK ; 取堆栈内存区段地址
MOV SS, AX ; 设置堆栈段寄存器
MOV SP, Offset TOS ; 设置初始状态时的堆栈指针
STI ; 堆栈设置完毕,允许中断
MOV DX, Offset Msg
MOV AH, 9
INT 21h ; 中断21h的9号功能,显示DS:DX指向的字符串
MOV AX, 4C00h
INT 21h ; 运行结束,返回DOS
_TEXT ENDS ; 代码段定义结束
END Start ; 源程序到此为止
分配空间
32768B
栈顶位置
设置堆栈
数据段
定义变量等
设置数据段
代码段

## Slide 7: .1 源程序的结束与执行入口
语言源程序总是以END作为结束标志
END后面可附带一个在程序中已定义的标号，用以说明程序的在调入时开始执行的第一条指令所在位置.
  源程序是主模块，伪指令END后面必须有标号；
  源程序非主模块，伪指令END后面不能有标号
END是伪指令, 告诉汇编器，源程序到此结束。
  运行于操作系统下的汇编语言程序，须在程序中通过操作系统的相关功能调用来结束其运行
此标号就是程序的执行入口

## Slide 8
_STACK SEGMENT STACK 'STACK' ; 定义堆栈段
DB 32766 DUP(0) ; 堆栈区长度：32766+2=32KB
TOS DW 0 ; 初始堆栈栈顶
_STACK ENDS ; 堆栈段定义结束
_DATA SEGMENT 'DATA' ; 定义数据段
Msg DB 'Hello, World!', 13,10,'$'
_DATA ENDS ; 数据段定义结束
_TEXT SEGMENT 'CODE' ; 定义代码段
ASSUME CS: _TEXT, DS:_DATA, SS:_STACK
Start: MOV AX, _DATA ; 取数据内存区段地址
MOV DS, AX ; 设置数据段寄存器
CLI ; 设置堆栈期间,禁止响应中断
MOV AX, _STACK ; 取堆栈内存区段地址
MOV SS, AX ; 设置堆栈段寄存器
MOV SP, Offset TOS ; 设置初始状态时的堆栈指针
STI ; 堆栈设置完毕,允许中断
MOV DX, Offset Msg
MOV AH, 9
INT 21h ; 中断21h的9号功能,显示DS:DX指向的字符串
MOV AX, 4C00h
INT 21h ; 运行结束,返回DOS
_TEXT ENDS ; 代码段定义结束
END Start ; 源程序到此为止
源程序到此为止
标号：指明调入内存后开始运行的第一条指令。
主模块, END后必须有标号;非主模块, END后不能有标号
通过4Ch号DOS功能调用结束程序运行，返回操作系统

## Slide 9: 可以简化成这样
DATA SEGMENT ; 定义数据段
Msg DB 'Hello, World!', 13,10,'$'
DATA ENDS ; 数据段定义结束
CODE SEGMENT ; 定义代码段
ASSUME CS: CODE, DS:DATA
Start: MOV AX, DATA ; 取数据内存区段地址
MOV DS, AX ; 设置数据段寄存器
MOV DX, Offset Msg
MOV AH, 9
INT 21h ; dos 9号功能,显示DS:DX指向的字符串
MOV AX, 4C00h
INT 21h ; 运行结束,返回DOS
CODE ENDS ; 代码段定义结束
END Start ; 源程序到此为止

## Slide 10: 汇编语言程序的运行平台
汇编语言可开发运行在不同的系统平台上的应用程序
基本框架结构相似，但是在具体的系统功能调用不同

## Slide 11: 常数、变量和标号
汇编语言程序其他两方面内容：
  与数据相关的常量与变量；
  与转移地址相关的标号与过程
标号名、变量名、过程名、段名等称为标识符
  组成标识符字符：字母(A～Z, a～z)、数字(0～9)及?、.、@、$和_(下画线)。
  数字不能作首字符，'.'只能作为标识符的首字符。
  标识符的长度没有严格限制，一般不应超过31字符
  保留字不能作为标识符使用。

## Slide 12: 1 常数
常量是数的本身，不对应任何存储单元(寄存器或内存单元)，其数值在汇编期间已能够完全确定，且在程序运行期间也不会发生变化。
常量一般可分为：
  数值常数
  字符串常数。

## Slide 13: 1.1 数值常数
(1) 整数常数
十进制常数：0~9组成，以D或d结尾,如： 255D
十六进制常数：0~9, A~F或a~f组成，以H或h结尾，如：64h, 0B8h。
  为区别于标识符，字母开头的十六进制数前须加0
二进制常数：由0, 1组成,以B或b结尾，如：1100B
八进制常数：由0～7组成，以Q或q，如：144Q
通常常数默认为十进制，此时后面D或d可省略
  可以用伪指令RADIX改变默认的数制，其格式为：
  .RADIX 用十进制形式表示的基数

## Slide 14: (2) 实数常数
实数其实就是带小数点的数。
实数常数有两种形式表示：
  带小数点的十进制数形式，例如： -1.414
  指数形式，例如： 4.56E-2, -1.732E+10
实常数以浮点格式存放

## Slide 15: 1.2 字符常数、字符串常数
字符串常数是用“'”(单撇号)或“"”(双撇号)括起来的单个字符或多个字符
对于ASCII字符来说，其数值是字符对应的ASCII码的值，例如：
  'd'对应的是64h
  'AB'对应的是41h, 42h
  "Hello, World!"对应的是48h, 65h, 6Ch, 6Ch, 6Fh, 2Ch, 20h, 57h, 6Fh, 72h, 6Ch, 64h, 21h
对于汉字来说，其数值是汉字的内码,如：
  '你好!'，对应是：0C4h, 0E3h 0Bah, 0C3h, 21h

## Slide 16: 2 变量
变量是存放数据的内存单元名称
  变量名是符号地址
  具有类型属性：字节、字、双字…

## Slide 17: 2.1 变量的定义
数据定义伪指令的格式是：
  [变量名] 数据定义伪指令 初值表 [;注释]
分配一个或多个指定类型的内存单元，并可用变量表示该内存单元
如果有变量名，那么它仅代表所定义的数据存储区的第一个单元地址
用DB、DW、DD、DF、DQ、DT 定义并分配1个或多个1B、 2B、 4B、 6B、8B、 10B类型的存储单元

## Slide 18: 变量定义示例
Msg DB "Hello" ;定义变量,分配5个1B空间,置初值
DB 13, 10, '$' ;分配3个B空间,置初值
Cnt DW 5*20, -2 ;定义变量,分配2个2B空间,置初值
S1 DB ?, ?, ?, ? ;定义变量,分配4个1B空间,未置初值
DD 123456h,? ;分配2个4B空间

## Slide 19: 2.1.1 变量的定义—初值表
用逗号分隔的若干个数据项，每项是定义并分配的存储单元的一个初始内容
(1) 常数或常数表达式
  Msg DB "Hello"
  DB 13, 10, "$"
  Cnt DW 5*20, -2
  L DD 1234A1B2h, 87654321h
  F DQ 1.5
  定义并分配的数据存储单元及初始化情况

## Slide 20
(2)“?”形式
  分配一个或多个存储单元，但不初始化。
  一般情况下，程序在汇编时以0填充。
(3) 符号地址及地址表达式
  符号地址对应的地址编号
  是无符号整型常数
  Msg DB "Hello" 13, 10, "$"
  p1 DW Msg, Msg+5
  p2 DD Msg, Msg+5

## Slide 21
(4) 可用DUP把某项重复n次。其格式为：
  n DUP(数据项)
  s1 DB "你好", 2 DUP('!'), 2 DUP ('A', 'B'), 3 DUP(1, 2, 2 DUP('$'))
  定义了以s1为首地址的22个字节单元，其初始内容是：
  0C4h, 0E3h, 0BAh, 0C3h, 21h, 21h,
  41h, 42h, 41h, 42h,
  01h,02h,24h,24h,01h,02h,24h,24h,01h,02h,24h,24h

## Slide 22: 2.2 变量的属性
1) 地址属性
  段地址可由SEG运算符返回
  偏移地址可由运算符OFFSET返回
  MOV AX,SEG Msg ;将Msg的段地址送到AX
  MOV BX,OFFSET Msg ;将Msg的偏移地址送到BX
当需要存取某一变量时，必须先将该段的段地址放到相应的段寄存器(如DS、ES等)
  MOV AX, _DATA
  MOV DS, AX

## Slide 23: 2) 类型属性
伪指令DB, DW, DD, DF, DQ, DT可定义1, 2, 4, 6, 8, 10字节类型
可以指定数据类型
Byte Ptr | 指定数据或变量为字节类型(8位)
Word Ptr | 指定数据或变量为2字节(字)类型(16位)
DWord Ptr | 指定数据或变量为4字节(双字)类型(32位)
FWord Ptr | 指定数据或变量为6字节类型(48位)
QWord Ptr | 指定数据或变量为8字节(四字)类型(64位)
TByte Ptr | 指定数据或变量为10字节类型(80位)

## Slide 24
变量名对应的是内存单元地址，是无符号符号整常数，加、减一个整常数就是地址编号加、减一个整常数，仍然对应一个内存单元地址，其类型与原变量相同
  L DD 1234A1B2h, 87654321h
  L是4字节类型单元，L+1对应的也是4字节类型单元，其内容是211234A1h
  L+1可以写成L[1]，注意，L[1]是L的偏移地址加1而不是加1×4
每种数据类型的类型值就是其占用的字节数，可用运算符TYPE将它分离出来

## Slide 25: 3 标号
1. 标号的定义
标号表示的是指令在内存中存放的位置。
标号定义的格式是：
  标号名:
表示标号后首条指令在内存中地址
标号既可以定义在目的指令同一行的最前面，也可以在目的指令前一行单独用一行定义

## Slide 26: 2. 标号的属性
1) 地址属性
标号代表的是其后首条指令在内存中地址
  用SEG来返回标号所在段的段地址
  用OFFSET来返回标号所在段的偏移地址
  MOV AX,SEG loc1 ;将loc1的段地址送到AX
  MOV BX,OFFSET loc1;将loc1的偏移地址送到BX
2) 类型属性
标号具有NEAR和FAR两种属性，其类型值分别为-1和-2，可用运算符TYPE返回其类型值

## Slide 27: 3 表达式和运算符
将常数、符号地址及其符号常量用运算符连接起来的有意义的式子
值的计算是在源程序汇编过程中完成的
运算符分为：
  算术运算符
  逻辑运算符
  关系运算符
  数值返回运算符
  属性运算符
  字节分离运算符

## Slide 28: 1. 算术运算符
运算符 | 格 式 | 功 能 描 述
+ | +<表达式> | 表达式值取正
- | -<表达式> | 表达式值取负
* | <表达式1>*<表达式2> | 两式相乘
/ | <表达式1>/<表达式2> | 两式相除
MOD | <表达式1>MOD<表达式2> | 两式整除取余
+ | <表达式1>+<表达式2> | 两式相加
- | <表达式1>-<表达式2> | 两式相减
SHR | <表达式1>SHR<N> | 将表达式的值右移N位
SHL | <表达式1>SHL<N> | 将表达式的值左移N位
[ ] | <表达式1>[表达式2] | 等同<表达式1>+<表达式2>

## Slide 29: 4. 数值返回运算符
运算符 | 格 式 | 功 能 描 述
SEG | SEG<符号地址> | 返回符号地址的段地址
OFFSET | OFFSET<符号地址> | 返回符号地址的偏移地址
LENGTH | LENGTH<变量> | 返回变量元素个数
SIZE | SIZE<变量> | 返回变量所占字节数
TYPE | TYPE<符号地址> | 返回变量或标号的类型值

## Slide 30: 5. 属性运算符
类型运算符 | 功 能 描 述
Byte Ptr | 指定数据或变量为字节类型(8位)
Word Ptr | 指定数据或变量为2字节(字)类型(16位)
DWord Ptr | 指定数据或变量为4字节(双字)类型(32位)
FWord Ptr | 指定数据或变量为6字节类型(48位)
QWord Ptr | 指定数据或变量为8字节(四字)类型(64位)
TByte Ptr | 指定数据或变量为10字节类型(80位)
Near Ptr | 指定标号为近转移目标地址
Far Ptr | 指定标号为远转移目标地址

## Slide 31: .4 MASM的基本伪指令
伪指令在汇编程序对源程序汇编期间由汇编程序处理的操作，它们可以完成诸如定义程序段、定义数据、分配存储区和指示程序结束等功能。
伪指令在形式上与一般指令相似，但伪指令只是为汇编程序提供有关信息，不产生相应的机器代码

## Slide 32: .4.1 指令集选择伪指令
MASM在默认情况下只接受8086指令集。如果程序员需要使用8086以后微处理器新增加的指令，必须使用指令集选择伪指令

## Slide 33
伪指令 | 功 能 描 述
.8086 | 仅接受8086指令(默认状态)
.186 | 接受80186指令
.286 | 接受除特权指令外的80286指令
.286P | 接受全部80286指令，包括特权指令
.386 | 接受除特权指令外的80386指令
.386P | 接受全部80386指令，包括特权指令
.486 | 接受除特权指令外的80486指令，包括浮点指令
.486P | 接受全部80486指令，包括特权指令和浮点指令
.8087 | 接受8087数学协处理器指令
.287 | 接受80287数学协处理器指令
.387 | 接受80387数学协处理器指令
.No87 | 取消使用协处理器指令
.586 | 接受除特权以外的Pentium指令
.586P | 接受全部的Pentium指令
.686 | 接受除特权以外的Pentium Pro指令
.686P | 接受全部的Pentium Pro指令
.MMX | 接受MMX指令
.K3D | 接受AMD处理器的3DNow!指令
.XMM | 接受SEE指令和SSE2指令

## Slide 34: .4.2 完整的段定义伪指令
使用完整的段定义伪指令来定义一个段，可具体控制汇编程序MASM和连接程序LINK在内存中组织代码和数据的方式
格式：
  段名 SEGMENT [定位类型] [组合方式] [地址模式] ['分类名']
  …
  段名 ENDS
功能：在程序中定义一个逻辑段，指定段的名字和范围，段在内存中的起始位置，以及段与段之间的连接关系。

## Slide 35
(1) 段名是由程序员指定的一个标识符。
  段开始与结束的段名必须一致
  可以定义若干个段，段名可以各不相同，也可以重复，汇编程序将同名段处理成一个段
(2) 每个逻辑段都以SEGMENT伪指令为开始标记，以ENDS伪指令为结束标记
(3) 将DS和SS指向使用的数据段和堆栈段
(4) 定位类型、组合方式、地址模式、'分类名'，是可选项，视情况可以选用或省略

## Slide 36: 定位类型
规定该段在内存中起始位置的对齐方式
  BYTE 段可以从任何地址开始，这样起始的偏移地址可能不为0。
  WORD 段必须从字的边界开始，即段起始地址必须为偶数。
  DWORD 段必须从双字的边界开始，即段起始地址必须为4的整数倍。
  PARA 段必须从节边界开始，即段起始地址必须是16的整数倍。
  PAGE 段必须从页边界开始，即段起始地址必须是256的整数倍。
默认项是PARA

## Slide 37: 组合方式
说明程序连接时的段合并方法
  PRIVATE 私有段,连接时不与其他模块中的同名段合并
  PUBLIC 在满足定位类型的条件下，连接时将与其它PUBLIC属性的同名段连接形成一个连续的大逻辑段。
  COMMON 连接时和其它具有COMMON属性的同名段重叠，对各段指定相同的起始地址，产生覆盖。
  STACK 把不同模块中具有STACK属性的同名段连接成一个连续的堆栈段。若没有说明STACK类型段，连接程序在连接时会给出一个警告信息。
  MEMORY 与PUBLIC同义。
  AT 表达式 指定由表达式给出的本段段地址。
组合方式的默认项是PRIVATE

## Slide 38: 地址模式
说明本段使用16位地址模式，还是32位地址模式。
  USE16 使用16位地址模式，对于16位处理器不使用USE选项。
  USE32 使用32位地址模式，这是32位处理器的默认项。
使用USE16时，则该段最大长度是64KB，地址形式是16位段地址和16位偏移地址
使用USE32时，则该段最大长度为4GB，地址形式是16位段地址和32位偏移地址

## Slide 39: '分类名'
用单撇号括起来的长度不超过40个字符的字符串
连接程序把不同模块中分类名相同的段组织成一类，存放在连续的存储区域。
习惯上数据段、代码段、堆栈段的分类名分别用'DATA', 'CODE', 'STACK'表示

## Slide 40: 2. 段指定伪指令ASSUME
格式：
  ASSUME段寄存器名:段名 [段寄存器名:段名, …]
  段名是:
    用SEGMENT/ENDS伪指令定义的段名
    “SEG 符号地址”返回的段地址，
    关键字NOTHING
  段寄存器名必须是CS, DS, SS, ES, FS, GS
功能：此伪指令用来设定段寄存器和段之间的关联关系。以便汇编程序在汇编源程序期间能正确确定指令要访问的是哪个段，如何访问。

## Slide 41
2. 源程序结束伪指令END
格式：END [标号/过程名]。
功能：该伪指令一般放在源程序最后一行，表示源程序到此结束。
END后有一个可选项：标号/过程名。若选用此选项，则表明标号或过程名所指向的指令是程序执行的第一条指令，所以，此处的标号或过程名，实际上是程序运行的入口地址。
只有主模块才可有此选项，其他模块则不能有此选项。

## Slide 42: .4.4 数据定义伪指令
常用的数据定义伪指令有：DB, DW, DD, DF, DQ, DT。
  格式：[变量名] 数据定义伪指令 初值表 [;注释]
  功能：定义并分配数据存储区，类型由数据定义伪指令确定，初始内容由其后的初值表给出

## Slide 43: 5.4.5 符号定义指令
1. 等值伪指令EQU
格式：名字EQU符号串。
功能：为常量、表达式及其他符号定义一个符号名，供以后引用。
注意，其后的符号串可以是常数或数值表达式，地址表达式，变量、标号或者指令助记符等。例如，有如下的等值定义：
  CONST EQU 50 ; 定义常数符号
  VAR EQU Word Ptr X ; 定义变量属性
  LAB EQU Strat ; 定义符号
  M EQU MOV ; 定义指令助计符
  C EQU CONST+300 ; 定义常数表达式
  ADI EQU [SI+4] ; 定义地址表达式

## Slide 44
那么下列的指令：
  M AX, VAR
  ADD AX, CONST
  SUB AX, ADI
经汇编后转换成下列指令：
  MOV AX, Word Ptr X
  ADD AX, 50
  SUB AX, [SI+4]

## Slide 45
2. 等号伪指令＝
格式：名字＝表达式。
功能：与EQU功能类似，不同的是等号伪指令可以对所定义的符号多次重复定义，且以最后一次定义的内容为准。例如：
  FH=SUB
  NUM=10
  FH=ADD
  NUM=NUM+1

## Slide 46: .4.6 地址计数器与对准伪指令
1. 地址计数器
地址计数器指示当前正在处理的汇编指令或伪指令所在处的偏移地址。
地址计数器的内容用“$”来表示，汇编语言允许程序员直接用$来引用地址计数器的值。
  当$用在指令中时，它表示该指令的第一个字节的地址。例如，
  JNE $+6
  转向地址是JNE指令的首地址加上6。
  当$用在数据定义等伪指令的参数字段时，表示的是地址计数器的当前值。例如，

## Slide 47
  ARRAY DW 1, 2, $, 3, 4, $
  假设汇编时ARRAY分配的偏移地址为0074，则汇编后的存储区内容如下：
  ARRAY→ 01 00 02 00 78 00 03 00 04 00 7E 00

## Slide 48
2. 定位伪指令ORG
格式：ORG常数。
功能：将地址计数器设置到指定的位置。
  ORG伪指令可以用在数据段中，例如：
  DEMO SEGMENT
  ORG 10
  V1 DW 47A5h
  ORG $+3
  V2 DW 5C96h
  DEMO ENDS

## Slide 49
ORG伪指令也可以用在代码段中，例如：
  ORG 100h
  JMP Loc
  ORG 200h
  Loc: MOV AX, 1200h
  …
则指令JMP存放的地址为100h，而指令MOV AX, 1200h存放的地址，即JMP的转移目标标号Loc所对应的地址为200h，100h～200h的存储空间中，除了JMP指令外，其余内容均为未初始化内容。

## Slide 50
3. EVEN伪指令
格式：EVEN。
功能：使下一个变量或指令开始于偶数地址处。
4. ALIGN伪指令
格式：ALIGN 2n形式的常数。
功能：使下一个变量或指令开始于2n整数倍地址处。

## Slide 51: .4.7 子程序定义PROC和ENDP
子程序名 PROC [NEAR/FAR]
… ;子程序体
子程序名 ENDP
子程序名是子程序的入口地址的符号表示，是符号地址，也具有地址属性和类型属性。

## Slide 52: 运算类指令

## Slide 53: .1 算术运算指令
用来执行加、减、乘和除四则运算
算术运算指令的执行结果一般会影响标志位CF, ZF, SF, OF, AF, PF
对于无/有符号数加法、减法运算采用相同的运算规则
  补码特性：加减运算，符号位参加运算结果正确(若产生进位/借位则丢弃 )
对于乘法、除法运算，则需要使用不同的运算规则
  无/有符号数编码规则不同

## Slide 54: 1. 加法指令
采用补码表示有符号数，所以对于有符号数和无符号数采用相同的加法运算规则
加法指令，既可用于无符号数运算，也可用于补码数运算
  无符号数加法，其运算结果溢出与否是通过CF指示出来的
  对于补码数加法，其运算结果溢出与否是通过OF指示出来的

## Slide 55: 1) ADD指令
格式：ADD目的操作数，源操作数。
功能：将源操作数与目的操作数相加，结果存入目的操作数。
操作数的寻址方式：
  ADD reg, reg/mem/imm；
  ADD mem, reg/imm。
根据结果置CF, AF, PF, ZF, SF, OF的状态

## Slide 56: 2) ADC指令
格式：ADC目的操作数，源操作数。
功能：即将源操作数、目的操作数和CF相加，结果存入目的操作数。
操作数的寻址方式：
  ADC reg, reg/mem/imm；
  ADC mem, reg/imm。
根据结果置CF, AF, PF, ZF, SF, OF状态

## Slide 57: 3) INC指令
格式：INC 操作数。
功能：操作数自身加1，即将操作数加1，结果再存入操作数。
操作数的寻址方式：
  INC reg/mem
影响AF, PF, ZF, SF和OF，不影响CF

## Slide 58: 例
两个16位数相加，被加数存放在[1000h]单元中，加数放在[2000h]单元中，结果放到[3000h]单元
解：
  MOV AX, [1000h]
  ADD AX, [2000h]
  MOV [3000h], AX

## Slide 59: 例
两个32位数相加，被加数存放在[1000h]单元中，加数放在[2000h]单元中，结果放到[3000h]单元
解1：
  MOV eAX, [1000h]
  ADD eAX, [2000h]
  MOV [3000h], eAX
解2：用2次16位加指令来完成，在作高16位加法时，须考虑从低16位传来的进位，要用ADC指令
  MOV SI, 0 ; 0SI
  MOV AX, [1000h+SI] ; 取被加数的低16位
  ADD AX, 2000h[SI] ; 低16位相加
  MOV 3000h[SI], AX ; 保存结果的低16位
  MOV AX, 1000h[SI+2] ; 取被加数的高16位
  ADC AX, 2000h[SI+2] ; 高16位相加
  MOV 3000h[SI+2], AX ; 保存结果的高16位

## Slide 60: 例
两个64位数相加，被加数存放在[1000h]单元中，加数放在[2000h]单元中，结果放到[3000h]单元
解：用4次16位加指令来完成，在作高16位加法时，须考虑从低16位传来的进位，要用ADC指令
  MOV SI, 0 ; 0SI
  MOV AX, 1000h[SI] ; 取被加数的低16位
  ADD AX, 2000h[SI] ; 低16位相加
  MOV 3000h[SI], AX ; 保存结果的低16位
  MOV AX, 1000h[SI+2] ; 取被加数的高16位
  ADC AX, 2000h[SI+2] ; 高16位相加
  MOV 3000h[SI+2], AX ; 保存结果的高16位
  MOV AX, 1000h[SI+4] ; 取被加数的高16位
  ADC AX, 2000h[SI+4] ; 高16位相加
  MOV 3000h[SI+4], AX ; 保存结果的高16位
  MOV AX, 1000h[SI+6] ; 取被加数的高16位
  ADC AX, 2000h[SI+6] ; 高16位相加
  MOV 3000h[SI+6], AX ; 保存结果的高16位

## Slide 61: 2. 减法指令
减法指令既用于无符号数运算，也用于补码数运算。
对于无符号数减法，其运算结果溢出与否是通过CF指示出来的；
对于补码数减法，其运算结果溢出与否是通过OF指示出来的

## Slide 62: 1) SUB指令
格式：SUB 目的操作数，源操作数。
功能：目的操作数减去源操作数，结果存入目的操作数。
操作数的寻址方式：
  SUB reg, reg/mem/imm；
  SUB mem, reg/imm。
根据结果置CF, AF, PF, ZF, SF, OF的状态

## Slide 63: 2) SBB指令
格式：SBB 目的操作数，源操作数。
功能：目的操作数减去源操作数，再减去CF，结果存入目的操作数。
操作数的寻址方式：
  SBB reg, reg/mem/imm；
  SBB mem, reg/imm。
根据结果置CF, AF, PF, ZF, SF, OF的状态

## Slide 64: 3) DEC指令
格式：DEC 操作数。
功能：操作数自身减1，即操作数减去1，结果再存入操作数。
操作数的寻址方式：
  DEC reg/mem。
影响AF, PF, ZF, SF和OF，不影响CF

## Slide 65: 4) NEG指令
格式：NEG 操作数。
功能：操作数各位取反再加1(求补)，即将0减去操作数，结果存入操作数。
操作数的寻址方式：
  NEG reg/mem。
影响CF, AF, PF, ZF, SF, OF。
  只有当操作数为0时，才使CF＝0，其他情况则均为1；
  只有当操作数为-27(8位运算)或-215(16位运算)或-231(32位运算)时，才使OF＝1，其他情况则均为0

## Slide 66: 5) CMP指令
格式：CMP 目的操作数，源操作数。
功能：两操作数比较大小，根据目的操作数减去源操作数的运算结果，从而设置标志位。
操作数的寻址方式：
  CMP reg, reg/mem/imm；
  CMP mem, reg/imm。
该指令影响CF, AF, PF, ZF, SF, OF。
这条指令除了相减结果不保存外，其他情况与SUB指令完全相同

## Slide 67: 例
完成64位数相减，被减数存放在[1000h]单元中，减数放在[2000h]单元中，结果放到[3000h]单元
解：用4次16位减操作来完成，作高16位减法时，须考虑从低16位传来的借位，要用SBB指令
  SUB SI, SI ; 0SI
  MOV AX, 1000h[SI] ; 取被减数的低16位
  SUB AX, 2000h[SI] ; 低16位相减
  MOV 3000h[SI], AX ; 保存结果的低16位
  MOV AX, 1000h[SI+2] ; 取被减数的高16位
  SBB AX, 2000h[SI+2] ; 高16位相减
  MOV 3000h[SI+2], AX ; 保存结果的高16位
  MOV AX, 1000h[SI+4] ; 取被减数的高16位
  SBB AX, 2000h[SI+4] ; 高16位相减
  MOV 3000h[SI+4], AX ; 保存结果的高16位
  MOV AX, 1000h[SI+6] ; 取被减数的高16位
  SBB AX, 2000h[SI+6] ; 高16位相减
  MOV 3000h[SI+6], AX ; 保存结果的高16位

## Slide 68: 3. 乘法指令
对于无符号数和补码数，80x86使用不同的处理规则，所以有两类乘法指令：
  MUL无符号数乘法
  IMUL有符号数乘法。

## Slide 69: 1) MUL/IMUL指令
格式：MUL/IMUL 源操作数。
功能： 无/有符号数乘指令。
  8位(字节)： AL×源操作数AX；
  16位(字)： AX×源操作数DX:AX；
  32位(双字)： EAX×源操作数EDX:EAX。
操作数寻址方式：
  MUL/IMUL reg/mem
两者的区别在于：MUL的操作数内容看作无符号数，IMUL操作数内容看作补码

## Slide 70: 乘法指令运算示意
影响CF和OF,不影响其他标志位
  MUL，乘积的高半部分为0，则CF和OF均为0，否则CF和OF均为1；
  IMUL，乘积的高半部分是低半部分的符号扩展，则CF和OF均为0，否则均为1。
通过测试这两个标志位，就能够知道乘积的高半部分是否有效数字
如果AL\AX\EAX放得下，AH\DX\EDX就相当于符号位

## Slide 71: 例
字节单元[1000h]和[2000h]内容为FEh和05h
①执行指令： MOV AL, [1000h]
  MUL Byte Ptr[2000h]
  MOV [3000h], AX
  字单元[3000h]:04F6h，CF＝OF＝1
②执行指令： MOV AL, [1000h]
  IMUL Byte Ptr[200h]
  MOV [3000h], AX
  字单元[3000h]:FFF6h，CF＝OF＝0
254×5=1270
-2×5=-10

## Slide 72: 练习:将表达式 y=k*x+b翻译成汇编指令序列(变量为short,结果也是short)
设变量对应字单元分别: [100h],[200h],[300h],[400h]
16bit乘,须用到AX, DX
  MOV AX, [200H]
  IMUL Word Ptr [300H]
  ADD AX, [400H]
  MOV [100H], AX
;结果在DX:AX中

## Slide 73: 4. 除法指令
对应无符号数和补码数，分别有DIV无符号数除法和IDIV有符号数除法。
要求被除数的位数必须是除数的两倍

## Slide 74: DIV/IDIV 指令
格式：DIV/IDIV源操作数。
功能：无/有符号数除法指令。
  8位(字节)：AX÷源操作数, 商AL, 余数AH
  16位(字)：DX：AX÷源操作数,商AX,余数DX
  32位(双字)：EDX：EAX÷源操作数,商EAX,余数EDX 和乘法刚好反过来
操作数的寻址方式为：
  DIV/IDIV reg/mem
两者的区别在于：DIV的操作数是无符号数，商和余数均为无符号数；IDIV操作数是补码，商和余数均为有符号数，余数符号与被除数符号相同

## Slide 75: 除法指令运算示意
可能导致两类错误：除数为零，商溢出。
当除法运算所得的商超过表示范围时，就产生商溢出。
除法指令对所有标志位无定义

## Slide 76: 例
字单元[1000h]中内容为0105h，字节单元[2000h]中内容为81h
①执行指令： MOV AX, [1000h]
  DIV Byte Ptr[2000h]
  MOV [3000h], AL
  MOV [4000h], AH
  字节单元[3000h]，[4000h]内容分别是02h和03h
②执行指令： MOV AX, [1000h]
      IDIV Byte Ptr[2000h]
      MOV [3000h], AL
      MOV [4000h], AH
  字节单元[3000h]，[4000h]内容分别是FEh和07h

## Slide 77: .2 逻辑运算指令
逻辑指令包括逻辑运算指令和移位指令
1. 逻辑运算指令
逻辑运算是按位操作的，包括：AND, OR, NOT, XOR和TEST指令。
逻辑运算无进位

## Slide 78: 1) AND指令
格式：AND 目的操作数，源操作数。
功能：目的操作数∧源操作数目的单元
操作数的寻址方式：
  AND reg, reg/mem/imm；
  AND mem, reg/imm。
根据结果置SF, ZF和PF，CF=0，OF=0，AF无定义

## Slide 79: 2) OR指令
格式：OR目的操作数，源操作数。
功能：目的操作数∨源操作数目的单元
操作数的寻址方式：
  OR reg, reg/mem/imm；
  OR mem, reg/imm。
根据结果置SF, ZF和PF，CF=0，OF=0，AF无定义

## Slide 80: 3) NOT指令
格式：NOT 目的操作数。
功能：执行按位取反操作，即：目的操作数目的操作数。
操作数的寻址方式：
  NOT reg/mem。
不影响标志位

## Slide 81: 4) XOR指令
格式：XOR目的操作数，源操作数。
功能：目的操作数源操作数目的单元
操作数的寻址方式：
  XOR reg, reg/mem/imm；
  XOR mem, reg/imm。
根据结果设置SF, ZF和PF，CF=0，OF=0，AF无定义
相同为0；不同为1

## Slide 82: 5) TEST指令
格式：TEST 目的操作数，源操作数。
功能：按位逻辑与进行测试，根据目的操作数与源操作数的逻辑与运算结果设置标志位。
操作数的寻址方式为：
  TEST reg, reg/mem/imm；
  TEST mem, reg/imm。
根据结果置SF, ZF和PF，CF=0,OF=0,AF无定义
TEST与AND都是两操作数按位“逻辑与”，但TEST的结果不保存。
用途：检测某个特定位置是0还是1 eg. TEST AL,0000 1000B 只需要使AL内的数字对应位上的与要检测位的不同就ok

## Slide 83: 例 指出下列令执行逻辑指令时的状态变化
MOV AX,43E9h ;43E9hAX
AND AX,AX ;AX无变化,但CF=OF=0,SF=0,ZF=0,PF=0
AND AL,6Eh ;b0,b4,b7清0, AL:68h,
;CF=O,F=0,SF=0,ZF=0,PF=0
OR AH,AH ;AH无变化,CF=O,F=0,SF=0,ZF=0,PF=0
OR AH,80h ;b7置1,AH:C3h,
;CF=O,F=0,SF=1,ZF=0,PF=1
XOR AX, 304h ;b2,b8,b9变反,AX:C06Ch
;CF=OF=0,SF=1,ZF=0,PF=1
NOT AX ;AX各位取反,AX:3F93h,标志位无变化

## Slide 84: 经常用逻辑指令设置指定位
指定位清0 AND
  需清0的位赋0,其他位赋1
指定位置1 OR
  需置1的位赋1,其他位赋0
指定位变反 XOR
  需变反的位赋1,其他位赋0
TEST 则是检测指定位
要清零的位置对应的数字位为0，保持不变的位数处置1
要置1的位置对应的数字位为1，保持不变的位数处 置0
不同为1

## Slide 85: 例 将DF, TF清0，IF置1，SF变反，其余保持不变
PUSHF ; 标志寄存器低16位进栈
POP AX ; 标志寄存器低16位AX
AND AX,0FAFFh ;b8,b10清0,即DF和TF清0
OR AX,0200h ;b9置1,即IF置1
XOR AX, 0080h ;b7变反,即SF变反
PUSH AX
POPF ;弹出16位数据标志寄存器低16位

## Slide 86: .3 移位运算指令
按规定的方式，对目的操作数执行向左或向右移动若干个二进制位数的操作
包括：
  逻辑移位指令 补0
  算术移位指令（移位后正负号 不变 ）最高位保持符号不变
  循环移位指令
一般最后移出去的那位跑到CF里了 空位补0/1

## Slide 87: 1) SHL指令
格式：SHL 目的操作数，移动位数。
功能：目的操作数逻辑左移，最后移出的位进入CF，最低位用0填充。
操作数的寻址方式为：
  SHL reg/mem, imm8/CL。
影响CF, OF, SF, ZF, PF，而AF不确定。
  OF在左移1位时有效，否则不确定。（因为OF改变的本质是符号位改变）
  左移1位后，若符号位改变，OF=1，否则OF=0

## Slide 88: 2) SHR指令
格式：SHR目的操作数，移动位数。
功能：目的操作数逻辑右移，最后移出的位进入CF，最高位用0填充。
操作数的寻址方式为：
  SHR reg/mem, imm8/CL。
影响CF, OF, SF, ZF, PF，而AF不确定。
  OF在右移1位时有效，否则不确定。
  右移1位后符号位改变，OF=1，否则OF=0

## Slide 89: 3) SAL指令
格式：SAL目的操作数，移动位数。
功能：算术左移指令。
SAL与SHL是同一条指令，即一个操作码对应的两个助记符
左移一位相当于*2 ？
左移n位，相当于✖2^n
用SAL/SAR指令进行乘除运算会比一般的乘除运算速度更快

## Slide 90: 4) SAR指令
汇编格式：SAR 目的操作数，移动位数。
功能：目的操作数算术右移，最后移出的位进入CF，高位用符号位填充。
操作数的寻址方式为：
  SAR reg/mem, imm8/CL
影响CF, OF, SF, ZF, PF，而AF不确定。
  OF在右移1位时有效，否则不确定。
  右移1位后，OF=0
右移n位，相当于➗2^n

## Slide 91: 5) ROL指令
格式：ROL目的操作数，移动位数。
功能：目的操作数循环左移，最后移出的位进CF
操作数的寻址方式：
  ROL reg/mem,
影响CF, OF, SF, ZF, PF，而AF不确定。
  OF在左移1位时有效，否则不确定。
  左移1位后，若符号位改变，OF=1，否则OF=0

## Slide 92: 6) ROR指令
格式：ROR 目的操作数，移动位数。
功能：目的操作数循环右移，最后移出的位进CF。
操作数的寻址方式为：
  ROR reg/mem, imm8/CL。
影响CF, OF, SF, ZF, PF，而AF不确定。
  OF在右移1位时有效，否则不确定。
  右移1位后，若符号位改变，OF=1，否则OF=0

## Slide 93: 7) RCL指令
格式：RCL 目的操作数，移动位数。
功能：目的操作数和CF一起循环左移。
操作数的寻址方式为：
  RCL reg/mem, imm8/CL
影响CF, OF, SF, ZF, PF，而AF不确定。
  OF在左移1位时有效，否则不确定。
  左移1位后，若符号位改变，OF=1，否则OF=0

## Slide 94: 8) RCR指令
格式：RCR目的操作数，移动位数。
功能：目的操作数和CF一起循环右移。
操作数的寻址方式为：
  RCR reg/mem, imm8/CL。
影响CF, OF, SF, ZF, PF，而AF不确定。
  OF在右移1位时有效，否则不确定。
  右移1位后，若符号位改变，OF=1，否则OF=0

## Slide 95: 顺序结构程序设计
按顺序执行每一条指令，它没有分支、循环和转移等

## Slide 96: 例
编写程序，把(X-Y+24)/Z的商赋给A，把(X-Y+24)/Z的余数赋给B。其中，变量X和Y是32位有符号数，变量A, B和Z是16位有符号数

## Slide 97
CLI
MOV AX, _STACK
MOV SS, AX
MOV SP, Offset TOS
STI
MOV AX, Word Ptr X
MOV DX, Word Ptr X+2
SUB AX, Word Ptr Y
SBB DX, Word Ptr Y+2
ADD AX, 24
ADC DX, 0
IDIV Z
MOV A, AX
MOV B, DX
MOV AX, 4C00h
INT 21H
_TEXT ENDS
END Start
_STACK SEGMENT STACK 'STACK'
DB 1000h DUP (?)
TOS DW ?
_STACK ENDS
_DATA SEGMENT 'DATA'
X DD 12345678h
Y DD 4A4BEF06h
Z DW 7F01h
A DW ?
B DW ?
_DATA ENDS
_TEXT SEGMENT 'CODE'
ASSUME CS:_TEXT,DS:_DATA
Start: MOV AX, _DATA
MOV DS, AX

## Slide 98: 例
读入大写字母,转换成小写字母并显示

## Slide 99
MOV AH, 1
INT 21H
MOV X, AL
add X, 32
mov Dl, X
mov ah, 2
int 21h
MOV AX, 4C00h
INT 21H
_TEXT ENDS
END Start
_DATA SEGMENT 'DATA'
X Db ‘A’
_DATA ENDS
_TEXT SEGMENT 'CODE'
ASSUME CS:_TEXT,DS:_DATA
Start: MOV AX, _DATA
MOV DS, AX